|  | GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIAI REGLAMENTAI | GKTR 2.05.01.:1999 |
| --- | --- | --- |
|  | TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ TOPOGRAFINIAMS ŽEMĖLAPIAMS M 1:50 000 REGLAMENTAS |  |
| Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės | Sutartiniai topografinio Lietuvos žemėlapio ženklai M 1:50 000 REGULATION Of Specifications for Lithuanian 1:50 000 scale topographic maps. First edition РЕГЛАМЕНТ Условные знаки топографической карты Литвы масштаба 1:50 000 Первое издание | Pirmasis leidimas |

1.  TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

Šis geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas nustato topografinio M 1:50 000 žemėlapio, sudaromo WGS-84 koordinačių sistemoje (WGS-84 elipsoidas, UTM

projekcija, ašiniai meridianai L0=21°, L0=27°, projekcijos mastelis ties ašiniu meridianu m0=0.9996) turinį bei jo elementus atitinkančius sutartinius ženklus.

Reglamente pateikta 114 sutartinių ženklų, jų pavadinimai lietuvių ir anglų kalbomis bei paaiškinimai lietuvių kalba.

| Pateikė Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kartografijos skyrius | Patvirtino Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorius 1999m. liepos mėn. 22 d. įsakymu Nr. 28 | Galiojimo pradžia 1999 09 01 |
| --- | --- | --- |

# Pratarmė

Rengiantis spausdinti topografinį Lietuvos teritorijos 1:50 000 mastelio žemėlapį, pirmą kartą sudaromą lietuvių kalba, prireikė sutartinių ženklų rinkinio, reglamentuojančio šio žemėlapio informaciją apie kartografuojamąją vietovę, jos pobūdį ir išraiškos formas.

Sudarant sutartinius ženklus, atsižvelgta į esamo topografinio 1:50 000 mastelio žemėlapio turinį bei susiklosčiusias Lietuvos teritorijos kartografavimo tradicijas, derintasi prie sutartinių   1:10 000 mastelio žemėlapio ženklų ir pasinaudota kartografavimo patirtimi, sukaupta užsienio šalyse.

Leidinys susideda iš sutartinių ženklų lentelių, jų paaiškinimų, užrašų šriftų, sutrumpinimų, spaudos spalvų lentelės ir žemėlapio rėmelių apiforminimo pavyzdžio.

Vartojant šiuos sutartinius ženklus ir pagal juos sudarytus topografinius žemėlapius, neabejotinai išryškės ženklų netobulumas ir ydos, kuriuos pašalinti įmanoma tik bendromis žemėlapių sudarytojų ir leidėjų bei vartotojų pastangomis. Tad prašome savo pastabas ir atsiliepimus siųsti adresu: UAB Aerogeodezijos institutas, Pramonės pr., 13, 3031 Kaunas.

Literatūra

1.	Product Specifications for 1:50, 000 Scale Topographic Maps of Foreign
Areas, Washington, 1980.

- Uslovnyje znaki dlia topografičeskich kart masštabov 1:25 000, 1:50 000,
1:10000, Moskva,  1983.

#### ZNAKI UMOWNE do mapy topograficznej w skali 1:50 000 wraz z
objasnieniami, Warszawa, 1995r.Bendrieji nurodymai

Prie sutartinių ženklų pavadinimų laužtiniuose skliaustuose įrašyti skaičiai nurodo šių ženklų paaiškinimų numerius.

Mažų matmenų, tačiau svarbiems turinio atžvilgiu objektams žymėti, lentelėse pateikti nemasteliniai sutartiniai ženklai.

Kai kurie objektai, atsižvelgiant į jų matmenis, gali būti žymimi nemasteliniu arba masteliniu sutartiniu ženklu. Tokiu atveju lentelėse pateikti du to paties pavadinimo sutartiniai ženklai: nemastelinis, pažymėtas raide a, ir mastelinis b. Sutartiniai ženklai vartojami nemasteliniam objektų žymėjimui, jei šie dėl mažų matmenų neišsiskiria žemėlapio mastelyje.

Dauguma nemastelinių sutartinių ženklų orientuojami statmenai į pietinį žemėlapio lapo rėmelį. Išimtį sudaro pavieniai pastatai, vienkiemiai, kapinės, šiltnamiai, maži miškeliai, kurie orientuojami pagal jų padėtį vietovėje.

Nemasteliniais sutartiniais ženklais žymimų objektų padėtį atitinka šie elementai:

- taisyklingos formos (skritulio, kvadrato, trikampio, žvaigždės) ženklų figūros centras;

- ženklų, vaizduojančių objektą perspektyvoje (paminklų, degalinių), pagrindo vidurys;

- ženklų, kurių pagrindą sudaro elementas, turintis statųjį kampą (vėjo
malūnų), stačiojo kampo viršūnė;

- ženklų, kuriuos sudaro kelių figūrų junginys (koplyčių, bokštų), apatinės figūros centras.

Jei nemastelinio ženklo vidurys patenka ant žemėlapio lapo rėmelio, tai šis ženklas braižomas abiejuose gretimuose lapuose. Jei ženklo centras netoli rėmelio, o jo brėžinys rėmelį dengia, tai toks ženklas braižomas visas, o rėmelis ties ženklu nebraižomas.

Atstumai tarp simbolių, kuriais užpildomi kontūrai, gali būti 1/3 mažinami, užpildant mažus kontūrus, ir iki 3 kartų didinami, užpildant didelius kontūrus.

l lentelė

| EIL. NR. | SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAVADINIMAI FEATURES | SUTARTINIAI ŽENKLAI SYMBOLS | ŽENKLO DYDŽIAI (mm) SPECIFICATIONS | UŽRAŠŲ ŠRIFTAS TYPE SPECIMENS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | GEODEZINIO PAGRINDO PUNKTAI GROUND CONTROL Valstybinio geodezinio pagrindo punktas (91.3 - viršutinio centro altitudė) [1] International ground control (91.3 - altitude of upper center) |  | Linija 0.15 Kraštinė 1.4 Taškas 0.2 | Helvetica Narrow Normal 6 p. |
| 2. | Koordinuotas maldos namų bokštas [2] Coordinated church steeple |  | Aukštis 1.5 Centrinio apskritimo skersmuo 0.3 Išorinio apskritimo skersmuo 1.5 |  |
| 3. | Astronominis punktas Astronomic control |  | Aukštis 2.1 Centrinio apskritimo skersmuo 0.5 | Balt Times Italic 6 p. |
| 4. | Valstybinės niveliacijos reperis (71.9 - reperio altitudė) [3] International vertical control mark |  | Linija 0.15 Apskritimo skersmuo 1.2 | Helvetica Narrow Normal 6 p. |

1. l.    Geodezinio pagrindo punktų sutartiniu ženklu žymimi valstybinių GPS, trianguliacijos tinklų punktai, kurių LKS 94 sistemos koordinatės pateiktos šių tinklų kataloguose. Vietinių geodezinių tinklų punktai 1:50 000 mastelio žemėlapyje nežymimi.

1. 2.    Koordinuotų maldos namų bokštų ženklu žymimi kulto pastatų bokštai, jei jų koordinatės įrašytos į valstybinio geodezinio pagrindo punktų LKS 94 sistemos katalogą. Šio ženklo apskritimo centras žymimas pagal koordinates. Minėtas ženklas nevartojamas koordinuotiems švyturiams, radijo ir televizijos retransliatoriams ir panašiems objektams žymėti. Šių objektų koordinatės turi atitikti nemasteliniu ženklu fiksuojamo taško padėtį.

1. 3.    Niveliacijos reperio sutartiniu ženklu žymimi valstybinio niveliacijos tinklo gruntiniai reperiai.

2 lentelė

| EIL. NR. | SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAVADINIMAI FEATURES | SUTARTINIAI ŽENKLAI SYMBOLS | ŽENKLO DYDŽIAI (mm) SPECIFICATIONS | UŽRAŠŲ ŠRIFTAS TYPE SPECIMENS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | RIBOS BOUNDARIES Valstybės siena [1] International boundary |  | Linija 0.45, atkarpų ilgis 1.8 Skersinių brūkšnių linija 0.1, ilgis 1.2 Tarpas su taškais 1.5 Taško skersmuo 0.45 Skrituliuko skersmuo 0.8 Raudonai rudo rastro tonas simetriškas ženklui 3.0 |  |
| 6. | Apskričių riba [1] First-order administrative boundary |  | Linija 0.35, atkarpų ilgis 1.8 Tarpas su taškais 1.8 Taško skersmuo 0.35 |  |
| 7. | Rajonų riba [1] Second-order administrative boundary |  | Linija 0.3, atkarpų ilgis 2.0 Tarpas su taškais 2.4 Taško skersmuo 0.3 |  |
| 8. | Valstybės saugomos teritorijos riba [1] Protectead area boundary |  | Linija 0.1 Skersinių brūkšnių ilgis 0.4 Atstumas tarp brūkšnių 4.5 Mėlyno brūkšnio tonas ženklo linijos išorėje 1.5 |  |
| 9. | Žemės naudmenų riba [2] Cultivated land bound |  | Taško skersmuo 0.2 Tarpas 0.7 |  |

2. 1.   Braižant valstybės sieną, pirmiausia juodais skrituliukais pažymimi jos posūkio taškai, tarp kurių įterpiami kiti sutartinio ženklo elementai. Esant reikalui, jų matmenys gali būti šiek tiek pakeisti. Jei sienos posūkiai koordinuoti, tai jie žymimi pagal koordinates, o skrituliukai lieka balti.

Braižant administracines ribas, jų posūkiai pažymimi sutartinio ženklo tašku arba tiesės laužte.

Valstybės sienos ir administracinės ribos, nesutampančios su vietos objektais, žymimais linijiniais sutartiniais ženklais, braižomos ištisai. Jei siena arba riba eina viena kanalo, dambos, kelio arba panašaus objekto puse, tai ji braižoma ištisai toje objekto pusėje. Su vietos objekto ašimi sutampančios valstybės sienos arba administracinės ribos sutartinis ženklas braižomas grandimis, susidedančiomis iš trijų, keturių ženklo elementų, išlaikant 4-5 cm arba mažesnius tarpus tarp grandžių. Grandys išdėstomos šachmatine tvarka abipus vietos objekto ženklo, išryškinant posūkius.

Plačia upe, ežeru arba kitu vandens telkiniu einančios sienos arba ribos sutartinis ženklas braižomas taip pat grandimis. Grandys išdėstomos taip, kad būtų lengvai suvokiama administracinė salų, seklumų ir akvatorijos plotų priklausomybė. Jei siena arba riba sutampa su kontūru, žymimu punktyru, tai jo vietoje braižomas tik sutartinis sienos arba ribos ženklas.

Sutartinis ribų ženklas paprastai braižomas ištisai, išskyrus atvejus, kai riba sutampa su aiškiu vietos objektu - keliu, upės arba ežero krantu.

2. 2.  Redakciniame originale taškiniu punktyru žymimos pievų, miškų, krūmynų ir kitų žemės naudmenų ribos, nesutampančios su linijiniu sutartiniu ženklu žymimais vietos objektais, išimtį sudaro elektros linijos, kurių ženklai nepakeičia punktyro.

3 lentelė

| EIL. NR. | SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAVADINIMAI FEATURES | SUTARTINIAI ŽENKLAI SYMBOLS | ŽENKLO DYDŽIAI (mm) SPECIFICATIONS | UŽRAŠŲ ŠRIFTAS TYPE SPECIMENS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | GYVENVIETĖS, PASTATAI IR STATINIAI POPULATED PLACES, BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai [1] Dwelling and uninhabited buildings |  | 0.5x0.8, 0.6x0.9 |  |
| 11. | Pastatas-orientyras [2] Significant building |  | Linija 0.1 Išorinis stačiakampis 1.0x1.4 Vidinis stačiakampis 0.5x0.8 |  |
| 12. | Kapitaliniai bokštai (vandentiekio, siloso ir kt.) Capital towers (water, silo and others) |  | Linija 0.12 Aukštis 1.8 Apskritimo skersmuo 0.8 |  |
| 13. | Lengvų konstrukcijų bokštai (stebėjimo, apšvietimo ir kt.) Light-weight towers (lookout, iliumination and others) |  | Linija 0.12 Aukštis 1.8 Apskritimo skersmuo 0.8 |  |
| 14. | Krikščioniškų konfesijų maldos namai Christian churches |  | Aukštis 1.5 Apskritimo skersmuo 1.5 |  |
| 15. | Nekrikščioniškų konfesijų maldos namai Other churches |  | Linija 0.12 Aukštis 1.5 Apskritimo skersmuo 0.7 |  |
| 16. | Koplyčia, varpinė Chapel, shrine |  | Linija 0.12 Aukštis 1.5 Apskritimo skersmuo 0.7 |  |

3 lentelės pabaiga

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Vienkiemis [3] Farmstead |  | Linija 0.12 1.1x1.1 išorinis kvadratas 0.5x0.5 vidinis kvadratas |  |
| 18. | Šiltnamis, oranžerija [4] Greenhouse |  | Linija 0.15 0.5x1.5 | Balt Times Italic 6 p. |
| 19. | Užstatytos teritorijos kartografinio vaizdo pavyzdžiai: [3, 5] Built-up areas: tankiai užstatyti miestų kvartalai densely built-up blocks retai užstatyti miestų kvartalai sparsely built-up blocks miestelis settlement kaimas village pavienės sodybos farmsteads |  |  |  |

3.1.    Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai žymimi nemasteliniais sutartiniais dviejų dydžių ženklais. Mažesniu ženklu žymimi pastatai užstatytose kaimų vietovėse ir priemiesčiuose, o didesniu - pavieniai ir didesni retai užstatytos teritorijos pastatai.

Jei pastatas žemėlapyje užima didesni plotą negu jo nemastelinis sutartinis ženklas, tai toks pastatas žymimas masteliniu sutartiniu ženklu. Mažiausios pastato kontūro išorinės dalys, žymimos žemėlapyje, kai jos sudaro 0.5 mm.

3. 2.   Pastatų - orientyrų sutartiniu ženklu žymimi paskiri daugiaaukščiai pastatai, išsiskiriantys iš užstatytos teritorijos ir padedantys atpažinti vietovę žemėlapyje.

Jei pastatas - orientyras stovi prie pat gatvės, tai jo ženklo apvadas iš gatvės pusės nebraižomas. Nebraižomas ir tankiai užstatyto kvartalo pastato - orientyro apvadas.

3. 3.   Vienkiemių sutartiniu ženklu žymimi nedidelį plotą užimantys kiemai, kuriuose yra vienas arba keli pastatai. Sutartinio ženklo juodu kampu žymimas svarbiausias sodybos pastatas, dažniausiai gyvenamasis namas.  Sutartinis ženklas orientuojamas taip, kaip sodyba orientuota vietovėje. Kai atstumai tarp vienkiemių vietovėje sudaro tik apie 50 m, jų sutartinius ženklus galima sumažinti. Jeigu sodyba žemėlapyje užima didesnį plotą negu jos nemastelinis sutartinis ženklas, tai sodybos kontūras braižomas ištisine linija, laikantis mastelio, ir jame žymimi didžiausi pastatai.

3. 4.   Žymimi šiltnamiai, oranžerijos ir jų grupės, užimantys žemėlapyje ne mažesnį kaip 8 mm2 plotą.

Lentelėse pateikti du šiltnamių ir oranžerijų žymėjimo variantai: su tarpeliais tarp ženklo elementų ir be jų. Žymint minėtus objektus, vartojamas toks ženklo variantas, kuris rodo šių objektų išdėstymo pobūdį.

3. 5.   Tankiai užstatytų miestų kvartalų žymimi tik pastatai - orientyrai. Kiti pastatai nežymimi. Užstatytas plotas spalvinamas pilka spalva.

Retai užstatytų miestų ir priemiesčių kvartalų atrenkami ir žymimi tik didesni pastatai.

Užstatytų teritorijų parkai, sodai ir skverai žymimi tuo atveju, kai jie užima žemėlapyje ne mažesnį kaip 4 mm2 plotą.

Miestelių ir kaimų užstatyto ploto žymimi visi pastatai, jei atstumai tarp jų žemėlapyje didesni kaip 0.5 mm. Kai tankiau užstatyta, tai žymimi tik didesni pastatai ir pastatai, esantys kvartalų kampuose. Jei pastatai stovi miške, parke arba sode, tai jų ženklai braižomi atitinkamų sutartinių ženklų fone.

Jei užstatytą teritoriją kerta automobilių kelias, įsiliejantis į gatvių tinklą, tai šio kelio ženklas ties pastatų pradžia keičiamas sutartiniu gatvės ženklu, turinčiu kelio, kurio spalva tokia pat, tęsinį.

Pagrindinės gatvės braižomos dviem 0.1 mm storio linijomis, tarp kurių atstumas 0.6 mm. Šalutinės gatvės žymimos siauresniu, bet ne mažesniu kaip 0.3 mm ženklu.

Žymint pastatus ir sodybas, esančias prie geležinkelių ir visų kategorijų automobilių kelių, paliekamas 0.3 mm pločio tarpelis. Išimtį sudaro prie pat geležinkelio bėgių esantys statiniai.

Užstatytoje teritorijoje prie pat gatvių esantys pastatai žymimi be tarpelio.

Statomieji gyvenamieji ir pramoniniai kvartalai bei pavieniai pastatai žymimi taip pat kaip ir pastatyti, tik rašomas sutrumpinimas stat.

4 lentelė

| EIL. NR. | SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAVADINIMAI FEATURES | SUTARTINIAI ŽENKLAI SYMBOLS | ŽENKLO DYDŽIAI (mm) SPECIFICATIONS | UŽRAŠŲ ŠRIFTAS TYPE SPECIMENS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | PRAMONINIAI IR KOMUNALINIO ŪKIO OBJEKTAI CULTURAL OBJECTS Kapitalinis kaminas (55-aukštis metrais) [1] Capital chimney (55-height in meters) |  | Aukštis 1.8 Plotis 0.4 | Helvetica Narrow Normal 6 p. |
| 21. | Gamykla, fabrikas, elektrinė ir jos pagrindinis kaminas [2, 3] Factory, plant, electric power station with capital chimney |  | Aukštis 1.8 1.0x1.0 | Balt Times Italic 6 p. |
| 22. | Gamykla ir fabrikas be kamino [2, 3] Factory and plant without capital chimney |  | 1.0x1.0 | Balt Times Italic 6 p. |
| 23. | Aušinamasis bokštas [4] Cooling tower |  | Apskritimo skersmuo 0.8 | Balt Times Italic 6 p. |
| 24. | Vandens malūnas ir kitos vandens jėgainės [5] Watermill and other water-power stations |  | Aukštis 1.5 Apskritimo skersmuo 0.8 | Balt Times Italic 6 p. |
| 25. | Vėjo malūnas ir kitos vėjo jėgainės [5] Windmill and other wind-power stations |  | Linija 0.12 Aukštis 1.5 Plotis 1.2 |  |
| 26. | Degalų sandėlis, cisterna, dujų rezervuaras [3] Tank, cistern, gas reservoir |  | Linija 0.12 Apskritimo skersmuo 1.2 | Balt Times Italic 6 p. |
| 27. | Degalinė Filling station |  | Linija 0.12 Aukštis 1.8 Plotis 0.7 Pagrindas 1 .2 |  |

4 lentelės tęsinys

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Televizijos bokštas (365-aukštis metrais) [6] TV tower (365-height in meters) |  | Linija 0.12 Aukštis 2.1 Centrinio apskritimo skersmuo 0.8 Išorinio apskritimo skersmuo 2.6 | Helvetica Narrow Normal 6 p. |
| 29. | Radijo bokštas, televizijos retransliatorių bokštas (55-aukštis metrais) [6] Radio mast, TV transmission tower (55-height in meters) |  | Aukštis 2.1 Apskritimo skersmuo 0.8 | Helvetica Narrow Normal 6 p. |
| 30. | Transformatorinė pastotė Power transformer station |  | Aukštis 1.8 Apskritimo skersmuo 0.8 Linija 0.12 | Balt Times Italic 6 p. |
| 31. | Aerodromai: [7] Airports: nuolatinis hard surface laikinasis soft surface lėktuvų tūpimo ir kilimo kelio ruožas runway |  | Linija 0.12 Aukštis 2.4 Apskritimo skersmuo 4.0 |  |
| 32. | Karjeras [8] Quarry |  | Pusapskritimio skersmuo 2.2 Linija 0.15 Brūkšnio ilgis 0.5 Tarpas 1 .0 | Balt Times Italic 6p. Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 33. | Eksploatuojamas durpynas [9] Peat-bog |  | Linija 0.12 0.6x1.2 |  |
| 34. | Magistralinės elektros linijos (2x110kV-dvi 110kV linijos) [10] Main powerlines (2x110kV-two 110kV lines) |  | Linija 0.15 Taškas 0.4 Atstumas tarp taškų 8.0 Atstumas tarp taško ir rodyklės 3.0 | Helvetica Narrow Normal 6 p. |
| 35. | Magistraliniai antžeminiai vamzdynai: [11] Main above ground pipe lines: dujotiekis (2 vamzdžių) gas-supply (2 number of pipelines) naftotiekis oil-supply |  | Linija 0.15 Taško skersmuo 0.6 Atstumas tarp taškų 6.0 | Balt Times Italic 6 p. |

4 lentelės pabaiga

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | Magistraliniai požeminiai vamzdynai: [11] Main under ground pipelines: dujotiekis gas-supply naftotiekis oil-supply |  | Linija 0.15, atkarpų ilgis 1.8 Taško skersmuo 0.6 Tarpai 0.6 | Balt Times Italic 6 p. |
| 37. | Diukeris [12] Sag pipe |  | Linija 0.15, atkarpų ilgis 1.0 Tarpas 0.5 Rodyklė 0.8x0.8 Taško skersmuo 0.6 |  |
| 38. | Kapinės: [13] Cemetery: be medžių without trees su medžiais with trees |  | Linija 0.12 0.9x1.2 0.9x1.2 |  |
| 39. | Paminklas, skulptūra [14] Monument |  | Linija 0.12 Aukštis 1.2 Plotis 0.7 Pagrindas 1.2 |  |
| 40. | Kapitalinė tvora [3] Capital fence |  | Linija 0.2 Skersinių brūkšnių linija 0.2, ilgis 0.5 Atstumas tarp brūkšnių 1.5 |  |

4. 1.    Sutartinis kamino ženklas orientuojamas statmenai į pietinį žemėlapio lapo rėmelį. Jei kaminas 50 m arba aukštesnis, tai jo aukštis nurodomas šalia ženklo skaičiumi. Kai gamykla turi kelis kapitalinius kaminus, žemėlapyje žymimi du didžiausi.

4. 2.    Prie pramoninių objektų sutartinių ženklų trumpu įrašu nurodoma objekto paskirtis arba gaminamos produkcijos pavadinimas.

4. 3.    Aukštos (ne žemesnės kaip 2 m) mūrinės arba metalinės mūrinio pamato tvoros žymimos (40) sutartiniu ženklu.

Tvoromis aptvertos gamyklų, fabrikų, elektrinių, vandenviečių, degalų ir dujų talpyklų teritorijos, jei jos žemėlapyje užima 25 mm2 arba didesnį plotą, apvedamos ištisine linija, atitinkančia tvoros kontūrą. Kontūro viduje žymimi pastatai, cisternos ir kiti objektai. Jei visų objektų pažymėti negalima, tai žymimi tik svarbiausi.

4. 4.    Aušinamųjų bokštų sutartiniu ženklu žymimi bokštiniai įrenginiai, skirti šiluminių elektrinių arba kitų įmonių cirkuliacinių sistemų vandeniui aušinti.

4. 5.    Vandens malūnų sutartiniu ženklu žymimi ne tik vandens malūnai, bet ir vandens energiją naudojančios lentpjūvės, vilnų karšyklos bei kitos įmonės. Gamybos pobūdis nurodomas trumpu užrašu.

4. 6.    Žymint televizijos, radijo bei jų retransliatorių bokštus aukštesnius kaip 50 m, skaičiumi nurodomas aukštis metrais.

4. 7.    Nuolatinio aerodromo sutartiniu ženklu žymimi aerodromai, turintys kapitalinius kilimo ir tūpimo takus. Jei tokių takų neturi, tai jie žymimi laikinojo aerodromo sutartiniu ženklu.

4. 8.    Karjerų sutartiniu ženklu žymimos duobės, susidariusios kasant žvyrą, smėlį, molį, klintis arba kitas iškasenas. Karjero kontūras žymimas pagal viršutinę esamos duobės šlaitų briauną. Skaičiumi nurodomas didžiausias santykinis šlaito aukštis metrais. Prie veikiančio karjero ženklo trumpu užrašu žymimas iškasamos medžiagos pavadinimas.

4. 9.    Nedidelis durpynas, užimantis žemėlapyje mažesnį kaip 25 mm2 plotą, žymimas vienu simboliu, susidedančiu iš trijų stačiakampių.   Žymint   didesnio   ploto   durpyną, jo simboliai išdėstomi kas 3-4 cm2. Durpyno sausinimo kanalai ir vandeniu užpildytos duobės žymimos atitinkamais sutartiniais hidrografijos ženklais.

4.10.   Magistralinėmis laikomos elektros linijos, kurių įtampa 110kV ir didesnė.

Elektros linijos, einančios šalia geležinkelio, automobilių kelio ir užstatyta teritorija, žemėlapyje nežymimos. Jei šios linijos ateina iki geležinkelio arba automobilių kelio iš šalies, o toliau eina pakele, tai braižoma šalia kelio tik apie 10 mm ilgio linija, parodanti jos tęsinio kryptį.

Elektros linijos, kertančios upes, kanalus, kelius ir kitus dviem linijomis žymimus objektus, braižomos ištisine linija.

Elektros linijų posūkiai žymimi sutartinio ženklo taškais. Jungiant gretimus posūkio taškus, sutartinio ženklo tarpų ilgiai gali būti šiek tiek pakeisti.

Kai vietove eina kelios tarpusavyje lygiagrečios elektros linijos, o atstumas žemėlapyje tarp kraštinių linijų mažesnis kaip 0.8 mm, braižoma tik viena linija, einanti užimtos juostos viduriu, ant kurios rašomas linijų skaičius ir įtampa. Jei lygiagrečios elektros linijos užima žemėlapyje platesnę negu 0.8 mm pločio juostą, bet visų jų išbraižyti negalima, tai                                                             braižomos tik dvi kraštinės linijos. Bendras linijų skaičius ir jų įtampa nurodoma užrašu.

Elektros linijos neskirstomos pagal atramų medžiagą ir konstrukciją. Tiesiamos linijos žymimos tais pačiais ženklais kaip ir nutiestos.

4. 11.  Magistralinių antžeminių ir požeminių vamzdynų sutartiniais ženklais žymimi vamzdynai, nurodant jų paskirtį trumpu tiekiamos medžiagos pavadinimu.  Šis pavadinimas rašomas prie vamzdynų ženklų sankirtų, prie žemėlapio lapų rėmelių, kitur kas 5-10 cm.

Jei vamzdyną sudaro keli lygiagrečiai pakloti vamzdžiai, o atstumas tarp jų žemėlapyje mažesnis kaip 0.8 mm, tai žymima viena linija, o skaičius nurodo, kiek yra linijų. Užstatytų teritorijų vamzdynų ženklas nebraižomas. Klojami vamzdynai žymimi tais pačiais ženklais kaip ir pakloti.

4.12.   Diukerio sutartiniu ženklu žymimos požeminių ir antžeminių vamzdynų perėjos per vandens kliūtis (upes, kanalus), kurių plotis žemėlapyje didesnis kaip 2 mm. Vamzdynų sankirtų su siauresnėmis upėmis arba kanalais diukeriai žemėlapyje nežymimi.

4. 13.   Kapinių nemastelinis sutartinis ženklas žemėlapyje orientuojamas taip, kaip vietovėje orientuotas kapinių kontūras. Kryžiukų simboliai orientuojami pagal žemėlapio lapų rėmelius.

4. 14.    Žymimi tik neužstatytos teritorijos paminklai ir skulptūros.

5 lentelė

| EIL. NR. | SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAVADINIMAI FEATURES | SUTARTINIAI ŽENKLAI SYMBOLS | ŽENKLO DYDŽIAI (mm) SPECIFICATIONS | UŽRAŠŲ ŠRIFTAS TYPE SPECIMENS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41. | GELEŽINKELIAI IR JŲ ĮRENGINIAI RAILROADS AND RELATED DATA 1520 mm neelektrifikuotieji geležinkeliai: [1] 1520 mm nonelectrified railroads: vieno kelio single track dviejų kelių ir daugiau double track and more |  | Linija 0.5 Skersinių brūkšnių linija 0.12, ilgis 1.5 Atstumas tarp gretimų brūkšnių 0.8 Atstumas tarp sutartinio ženklo skersinių elementų 30.0 |  |
| 42. | 1520 mm elektrifikuotieji geležinkeliai: [1] 1520 mm electrified railroads vieno kelio single track dviejų kelių ir daugiau double track and more |  | Linija 0.5 Skersinių brūkšnių linija 0.12, ilgis 1.5 Brūkšnio gulsčiosios dalies ilgis 0.7 |  |
| 43. | 1435 mm neelektrifikuotieji geležinkeliai: [1] 1435 mm nonelectrified railroads: vieno kelio single track dviejų kelių ir daugiau double track and more |  | Linija 0.1 ir 0.5, atkarpų ilgis 5.0 Skersinių brūkšnių linija 0.12, ilgis 1.5 Atstumas tarp gretimų brūkšnių 0.8 Atstumas tarp sutartinio ženklo skersinių elementų 30.0 |  |
| 44. | 1435 mm elektrifikuotieji geležinkeliai: [1] 1435 mm electrified railroads: vieno kelio single track dviejų kelių ir daugiau double track and more |  | Linija 0.1 ir 0.5, atkarpų ilgis 5.0 Skersinių brūkšnių linija 0.12, ilgis 1.5 Atstumas tarp gretimų brūkšnių 0.8 Brūkšnio gulsčiosios dalies ilgis 0.7 |  |
| 45. | Mažos geležinkelio stotys: [2] Small railroad stations: pagrindinis pastatas šalia kelių (kairėje, dešinėje) main building near tracks (inleft, inright) pagrindinis pastatas tarp kelių main building between tracks |  | Linija 0.12 Išorinis stačiakampis 1.2x2.0 Vidinis stačiakampis 0.6x0.9 |  |

5 lentelės pabaiga

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | Didelės geležinkelio stotys: [3] Large railroad stations: stoties keliai railroad yard depas depot požeminė perėja under ground passage pagrindinis stoties pastatas main station building pėsčiųjų tiltelis footbridge grįžratis turntable pagrindinis kelias main track |  | Linija 0.15 Tarpas 0.5 Linija 0.15, gulsčiosios linijos ilgis 1.0 Linija 0.12, tarpas 0.4 Apskritimo skersmuo 1 .0 Linija 0.5 | Balt Times Italic 6 p. |
| 47. | Geležinkelio statiniai ir įrenginiai: [4] Railroad constructions and equipment: kelio postas track post aklakelis side track krovimo aikštelė loading platform blokavimo postas block post pylimas (4-aukštis metrais) fill (4-height in meters) iškasa (5-gylis metrais) cut (5-depth in meters) postas prie geležinkelio pervažų post at railroad crossing tunelis (450-ilgis, 8-aukštis, 6-plotis metrais) tunnel (450-length, 8-height, 6-width in meters) estakada scaffold bridge |  | 0.6x1.2 Linija 0.15, skersinio brūkšnio ilgis 1.0 0.6x1.5 0.6x1.2 Skersinių brūkšnių linija 0.1, ilgis 1.5 Tarpas 1 .0 Linija 0.1, brūkšnių ilgis 0.5 Tarpas 1 .0 0.6x1.2 Linija 0.12, atkarpų ilgis 1.0 Tarpas 0.5 Skersiniai brūkšniai 0.12, ilgis 1.5 Linija 0.12 | Balt Times Italic 6 p. Balt Times Italic 6 p. Balt Times Italic 6 p. Helvetica Narrow Normal 5 p. Balt Times Italic 6 p. Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 48. | Siaurasis geležinkelis, funikulierius ir stotys [5] Narrow gauge railroad, mountain rope hoist and stations |  | Linija 0.3 Skersinių brūkšnių linija 0.12, ilgis 1.0 Tarpas 3.0 1.2x1.2 išorinis kvadratas 0.5x0.5 vidinis kvadratas |  |
| 49. | Tiesiami geležinkeliai: Railroads under construction: 1520 mm pločio 1520 mm gauge 1435 mm pločio 1435 mm gauge |  | 1) Linija 0.5, atkarpų ilgis 5.0 Tarpas 1 .0 Linija 0.1 ir 0.5, ilgis 2.0 ir 5.0 Tarpas 1 .0 |  |

5.1.   Geležinkelių kelių skaičių nurodantys brūkšniai braižomi kas 30 mm. Jei nurodytu intervalu simbolio braižyti neįmanoma, tai atstumas tarp jų gali būti šiek tiek pakeistas.

Geležinkelio linijos braižomos ištisai, išskyrus atvejus, kada svarbaus objekto - orientyro nemastelinis sutartinis ženklas slepia geležinkelio liniją.

Braižant geležinkelio sankirtą su tame pačiame lygyje esančiu automobilių keliu, automobilių kelio ženklas nebraižomas.

5.2.  Mažos geležinkelio stotys, kurių keliai vietovėje užima mažesnę kaip 30 m pločio juostą, žymimos nemasteliniais (45.1) arba (45.2) sutartiniais ženklais, atsižvelgiant į pagrindinio stoties pastato padėtį kelių atžvilgiu.

5.3.   Didelės geležinkelio stoties pagrindinis kelias braižomas (41) arba (43) sutartiniu ženklu. Kitų stoties kelių užimtas plotas žymimas 0.15 mm storio linijomis kas 0.5 mm. Šio
ploto kontūras žemėlapyje turi atitikti vietovę.

Prie pažymėto pagrindinio stoties pastato rašomas sutrumpinimas glžk.st.

5.4.   Pylimai, iškasos, tuneliai, estakados, krovimo aikštelės braižomos žemėlapyje pagal jų faktinį ilgį. Žymint mažus šios rūšies objektus, braižomas mažiausias sutartinis 1.5 mm ilgio ženklas.

Trumpi plačiojo geležinkelio aklakeliai žymimi (47.2) sutartiniu ženklu. Kai aklakelio ilgis žemėlapyje didesnis kaip 5 cm, jis žymimas (41) arba (43) sutartiniu ženklu.

5.5.  Siauraisiais vadinami geležinkeliai, kurių kelio plotis mažesnis už plačiojo Europos standarto (1435 mm) geležinkelio kelio plotį. Žymint siaurąjį geležinkelį, kelių skaičius nenurodomas.

Braižant siaurąjį geležinkelį, einantį pylimu, sutartinio ženklo skersiniai brūkšniai nežymimi.

6 lentelė

| EIL. NR. | SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAVADINIMAI FEATURES | SUTARTINIAI ŽENKLAI SYMBOLS | ŽENKLO DYDŽIAI (mm) SPECIFICATIONS | UŽRAŠŲ ŠRIFTAS TYPE SPECIMENS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50. | AUTOMOBILIŲ KELIAI, GRUNTKELIAI, TAKAI MOTOR ROADS, GRAVEL ROADS, PATHS Greitkelis (8-vienos važiuojamosios dalies plotis metrais, 2-juostų skaičius, A-dangos medžiaga) [ 1 ] Highway (8-lanes wide, 2-divided highway, A-surface material) |  | Išorinė linija 0.2 Vidinė linija 0.1 Bendras plotis 1.4 | Helvetica Narrow Normal 6 p. |
| 51. | Kietosios ir kapitalinės dangos keliai: [1] Hard surface roads: dangos plotis didesnis kaip 7m (8-dangos plotis, 12-kelio plotis metrais, C-dangos medžiaga) surface width more than 7m (8-surface width, 12-owerall width in meters, C-surface material) dangos plotis nuo 3 iki 7m (5-dangos plotis, 8-kelio plotis, G-dangos medžiaga) surface width 3-7m (5-surface width, 8-owerall width in meters, G-surface material) |  | Linija 0.15 Bendras plotis 1.0 Tarpas 0.7 Linija 0.1 Bendras plotis 0.6 Tarpas 0.4 | Helvetca Narrow Normal 5 p. Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 52. | Nerišliosios dangos kelias: Loose surface road: žvyrkelis (7-važiuojamosios dalies plotis metrais) [2] gravel road (7-surface width in meters) |  | Linija 0.1 Bendras plotis 0.5 Tarpas 0.3 | Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 53. | Gruntkelis [3] Track |  | Linija 0.2 |  |
| 54. | Lauko ir miško kelias [4] Cart track |  | Linija 0.15, atkarpų ilgis 3.0 Tarpas 0.6 |  |
| 55. | Takas ir pėsčiųjų tiltas [5] Footpath and footbridge |  | Linija 0.1, atkarpų ilgis 0.8 Tarpas 0.5 Linija 0.1, ilgis 1.5 Įstrižo brūkšnio ilgis 0.5 |  |

6 lentelės tęsinys

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | Valstybinių kelių numeriai: [6] Route markers: tarptautinių magistralių international magistralinių kelių main krašto kelių regional rajoninių kelių municipal |  |  | Helvetica Narrow Bold 8 p. Helvetica Narrow Bold 7 p. Helvetica Narrow Bold 6 p. Helvetica Narrow Normal 6 p. |
| 57. | Automobilių kelių statiniai ir įrenginiai: [7] Related data of roads: autobusų stotelė-paviljonas bus station-pavilion pylimas (4-aukštis metrais) fill (4-height in meters) iškasa (5-gylis metrais) cut (5-depth in meters) kelio dangos pasikeitimas change of surface material transporto priemonių stovėjimo aikštelė parking place tunelis (320-ilgis, 8-aukštis, 15-plotis metrais) tunnel (320-length, 8-height, 15-width in meters) skirtingų lygių sankryža grade crossing požeminė perėja under ground passage |  | 0.6x1.2 2-3) Linija 0.1 Skersinių brūkšnių ilgis 0.5 Tarpas tarp brūkšnių 1.0 Skersinio brūkšnio linija 0.1, ilgis 1.5 Linija 0.1 Pusapskritimio skersmuo 1.8 6a) Skersinių brūkšnių linija 0.15, ilgis 1.5 Tarpai tarp brūkšnių ir atkarpų 1.0 6b) Atkarpų ilgis 1.0 Tarpai 0.5 Kvadrato kraštinės ilgis 2.5 Linija 0.15, atkarpų ilgis 1.0 | Helvetica Narrow Normal 5 p. Helvetica Narrow Normal 5 p. Balt Times Italic 6 p. Balt Times Italic 6 p. Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 58. | Tiesiami automobilių keliai: [8] Motor roads under construction: greitkelis highway kietosios ir kapitalinės dangos kelias, dangos plotis didesnis kaip 7m hard surface road more than 7m wide kietosios ir kapitalinės dangos kelias, dangos plotis nuo 3 iki 7m hard surface road 3-7m wide žvyrkelis gravel road |  | Spalvos tonas 4.0 Tarpas 0.8 Spalvos tonas 4.0 Tarpas 0.8 Spalvos tonas 4.0 Tarpas 0.8 Spalvos tonas 4.0 Tarpas 0.8 |  |

6 lentelės pabaiga

| 1 | 2 | 3 4 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. | Geležinkelio ir automobilių kelių sutartinių ženklų derinių pavyz- džiai: [9] Combination for railroads and motorways: geležinkelių sankryžos, sandūros ir apsauginiai želdiniai railroad overpass, siding, fence planting geležinkelių, automobilių kelių ir gruntkelių sankryžos interchanges of railroads, motorways and gravel roads apsauginiai pakelių želdiniai fence planting near roads |  | Helvetica Narrow Normal 5 p Helvetica Narrow Normal 5 p Helvetica Narrow Normal 5 p |

6. 1.   Greitkelio sutartiniu ženklu žymimi automobilių keliai, turintys tvirtą pagrindą ir kietą dangą bei dvi, dažniausiai atskirtas važiuojamąsias dalis, kuriomis vyksta priešingų krypčių eismas. Važiuojamosios dalys padengtos asfaltbetonio arba cementbetonio danga. Kiekvienos jų plotis didesnis negu 7 m. Greitkelis kertasi su kitais keliais skirtingo lygio sankryžose. Jei skiriamoji greitkelio juosta žemėlapyje užima daugiau kaip 2 mm, tai žymimi du keliai (51.1) sutartiniu ženklu.

Kietosios ir kapitalinės dangos kelių sutartiniais ženklais žymimi automobilių keliai, turintys tvirtą pagrindą ir asfaltbetonio arba cementbetonio dangą. Jei važiuojamosios dalies plotis didesnis negu 7 m, tai toks kelias žymimas (51.1) sutartiniu ženklu. Tų pačių charakteristikų keliams, tik su 3-7 m pločio važiuojamąja dalimi, žymėti skirtas (51.2) sutartinis ženklas.

Žymint visų kategorijų kietosios dangos kelius, vartojami tokie dangų pavadinimų sutrumpinimai: A - asfaltas, asfaltbetonis; C - cementbetonis; G - grindinys iš tašytų, skaldytų arba lauko akmenų; S - skalda.

6. 2.   Žvyrkelio sutartiniu ženklu žymimi profiliuoti, nuolat žvyruojami keliai, neturintys tvirto pagrindo. Tuo pačiu ženklu žymimi kietosios dangos keliai, kurių važiuojamosios dalies plotis mažesnis kaip 3 m.

6. 3.   Gruntkeliai - tai neprofiliuoti ir dangos neturintys keliai, kurie jungia kaimus tarpusavyje arba su didesnėmis gyvenvietėmis, aukštesnių kategorijų keliais, geležinkelio stotimis bei prieplaukomis.

6. 4.   Retkarčiais naudojami gruntkeliai, vedantys į laukus, pievas, ganyklas arba kirtavietes, žymimi lauko ir miško kelių sutartiniu ženklu. Šiuo ženklu žymimi neprofiliuoti keliukai į pavienes sodybas. Žemėlapyje nežymimi lauko ir miško keliai, einantys šalia aukštesnės kategorijos kelių, geležinkelio, ir kasmet išariami sezoniniai keliai per arimus.

6. 5.   Takų sutartiniu ženklu žymimi pėsčiųjų ir dviračių takai, einantys per miškus, parkus, pievas arba pelkes. Nežymimi trumpesni kaip 1 cm ilgio žemėlapyje ir šalia kelių bei geležinkelio einantieji takai.

6. 6.    Valstybinių kelių numeriai rašomi žemėlapyje laikantis Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos patvirtinto kelių sąrašo. Vietinių kelių numeriai nežymimi.

Kelių numeriai rašomi prie žemėlapio lapų rėmelių, netoli kelių sankryžų, bet ne arčiau kaip 5 mm nuo įrašytų kelių charakteristikų. Jei tas pats kelias turi tarptautinės magistralės ir magistralinio kelio numerius, tai žemėlapyje žymimi abu numeriai, išlaikant mažiausią tarp jų 5 mm tarpelį.

6 7.   Autobusų stotelės-paviljonai žymimi tuose kelio ruožuose, kuriuose nėra kitų objektų, padedančių orientuotis vietovėje. Jei abejose kelio pusėse stovi autobusų stotelės -paviljonai, tai žemėlapyje žymima tik viena, esanti toje kelio pusėje, kurioje mažiau situacijos elementų. Prie transporto priemonių stovėjimo aikštelės ženklo rašoma raidė P.

6. 8.    Tiesiamų automobilių kelių sutartiniais ženklais žymimi tik tie trasos ruožai, kuriuose jau pradėti statybos darbai.

6. 9.    Apsauginiai geležinkelio ir automobilių kelių želdiniai bei medžiai arba krūmai, augantys prie upių, kanalų ir griovių, jeigu jie žemėlapyje užima mažesnę kaip 1.5 mm pločio juostą, žymimi (93) ir (101) sutartiniais ženklais. Pavieniai medžiai-orientyrai žymimi (96) sutartiniu ženklu.

7 lentelė

| EIL. NR. | SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAVADINIMAI FEATURES | SUTARTINIAI ŽENKLAI SYMBOLS | ŽENKLO DYDŽIAI (mm) SPECIFICATIONS | UŽRAŠŲ ŠRIFTAS TYPE SPECIMENS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60. | HIDROGRAFIJA IR HIDROTECHNINIAI ĮRENGINIAI DRAINAGE AND WATER CONDUITS Krantų linijos: [1] Coastlines: ryškios ir pastovios definite and perennial neryškios (užpelkėjusios, apaugusios vandens augalija) indefinite (marsh, swamp) |  | Linija 0.1 Linija 0.1 Atkarpų ilgis 3.0 Tarpas 1 .0 |  |
| 61. | Statūs krantai: [2] Escarpment: be paplūdimio (3 ir 8-šlaito aukščiai metrais) without beach (3 and 8-height of slope in meters) su siauru (nemastelinio pločio) paplūdimiu (4-šlaito aukštis metrais) with narrow beach (4-height of slope in meters) |  | Vertikalaus brūkšnio ilgis 0.5 Atstumas tarp brūkšnių 1.0 Linija 0.1 Brūkšnių linijos ilgis 0.5 Atstumas tarp brūkšnių 1.0 | Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 62. | Upė ir upelis [3] River and stream |  | Linija 0.15-0.5 |  |
| 63. | Kanalizuoti upeliai, kanalai ir grioviai: [4] Canalized streams, canals and dithes: nuo 10 iki 30 m pločio 10-30m wide nuo 5 iki 10 m pločio 5-10m wide mažesnio kaip 5 m pločio less than 5m wide |  | Linija 0.1 Tarpas 0.5, bendras plotis 0.7 Linija 0.1 Tarpas 0.3, bendras plotis 0.5 Linija 0.08-0.2 |  |
| 64. | Damba (5-aukštis metrais) Dam (5-height in meters) |  | Linija 0.1, tarpas 0.3 Skersinių brūkšnių ilgis 0.5 Atstumas tarp brūkšnių 1.0 Bendras plotis 1.5 | Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 65. | Kanalas su dambomis Canal with dams |  |  |  |

7 lentelės tęsinys

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | Vandens lygio altitudė [5] Water surface elevation |  | Apskritimo skersmuo 0.8 | Helvetica Narrow Normal 6 p. |
| 67. | Tėkmės krypties rodyklė (0.2-tėkmės greitis m/s) [6] Flow arrow (0.2-flow speed m/s) |  | Rodyklės ilgis 5.0-15.0 | Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 68. | Skaitmeninės upės ir kanalo charakteristikos (skaitiklyje plotis, vardiklyje gylis metrais) [6] River and canal data in meters (width in numerator, depth in denominator) |  |  | Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 69. | Brasta (skaitiklyje upės gylis ir plotis metrais, vardiklyje tėkmės greitis m/s) [7] Ford (depth and width river in numerator, flow speed m/s in denominator) |  | Linija 0.2 Atkarpų ilgis 0.6 Tarpas 0.5 | Balt Times Italic 6 p. Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 70. | Keltas (skaitiklyje upės plotis ir kelto matmenys metrais, vardiklyje laikomoji galia tonomis) [8] Ferry (width river and dimension ferry in meters in numerator, load-carrying capacity in ton in denominator ) |  | Linija 0.1 0.8x1.5 | Balt Times Italic 6 p. Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 71. | Vandens matavimo postas Hydrometrical station |  | 2.2x0.5 |  |
| 72. | Tiltai: [9] Bridges: iki 3 m ilgio ir vandens pralaidos less than 3m length and culverts nuo 3 iki 60 m 3-60m length ilgesni negu 60 m more than 60 m length |  | Linija 0.15 Varnelė 0.7x1.0 Ilgis 1.2 Ilgis 1.5 |  |
| 73. | Tiltų charakteristikos: [9] Bridge data: prie automobilių kelių (Gb-medžiaga, 370-ilgis, 10-dan- gos plotis, 8-angos aukštis metrais, 60-laikomoji galia tonomis) road bridge data (Gb-material, 370-length, 10-surface width, 8-clearance in meters, 60-load-carrying capacity in ton) prie geležinkelio (Met-medžiaga, 370-tilto ilgis, 8-angos aukštis) railroad bridge data (Met-material, 370-length, 8-clearance) |  |  | Helvetica Narrow Normal 5 p. Helvetica Narrow Normal 5 p. |

7 lentelės pabaiga

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74. | Užtvankos: [10] Dams: važiuojamosios (114.3 ir 109. 7-aukštutinio ir žemutinio bjefų vandens paviršiaus altitudės, Gb-užtvankos medžiaga, 215-ilgis, 20-viršaus plotis metrais) trafficable (114.3 and 109.7-back-river and afterbay water surface elevations, Gb-material of dam, 215-length, 20-width in meters) nevažiuojamosios (122.3 ir 113.8-aukštutinio ir žemuti- nio bjefų vandens paviršiaus altitudės, Ak-užtvankos medžiaga, 230-ilgis, 8-viršaus plotis metrais) nontrafficable (122.3 and 113.8-back-river and afterbay water surface elevations, Ak-material of dam, 230-length, 8-width in meters) |  | la) Linija 0.15, tarpas tarp linijų 0.5 Brūkšnių ilgis 0.5, tarpas 1.0 2a) Linija 0.3, ilgis 1.5 Brūkšnių ilgis 0.5, tarpas 0.3 | Helvetica Narrow Normal 6 p. Helvetica Narrow Normal 5 p. Helvetica Narrow Normal 6 p. Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 75. | Akmeninė ir gelžbetoninė krantinė [11] Stone or concrete embankment |  | Linija 0.3 Skersinių brūkšnių ilgis 0.5 Tarpas 1 .0 |  |
| 76. | Prieplauka Pier |  | 1.8x1.0 | Balt Times Italic 6 p. |
| 77. | Molas [12] Wharf |  | Linija 0.2 |  |
| 78. | Bangolaužis ir būna [12] Breakwater and groyne |  | Linija 0.2 |  |
| 79. | Švyturys Lighthouse |  | Žvaigždės skersmuo 1.8 |  |

7. 1.   Žemėlapyje žymimos upių ir ežerų krantų linijos, atitinkančios įprastinį (nuosekio) vandens lygi. Patvenktų upių krantų linijos žymimos pagal normalųjį patvankos lygį, o jūros - pagal viršutinę gožos ribą, esant silpnam bangavimui.

Sutartinio ženklo (60.2) brūkšnine linija žymimos neryškių kranto linijų trumpos atkarpos. Žymint ilgas tokio kranto atkarpas, brūkšniai ir tarpai tarp jų gali būti ilginami.

7. 2.   Krantų be paplūdimio sutartiniu ženklu žymimi statūs upių ir ežerų krantai, kai tarp kranto linijos ir griūvančio šlaito papėdės negalima praeiti.

Jei upės plotis žemėlapyje mažesnis kaip 1.5 mm, tai jos krantai be paplūdimio žymimi tuo pačiu sutartiniu ženklu kaip ir krantai su siauru (nemastelinio pločio) paplūdimiu.

7. 3.   Natūralios ir kanalizuotos upės žymimos žemėlapyje viena arba dviem linijomis, atsižvelgiant į jų plotį.

Iki 5 m pločio upeliai žymimi viena linija, kurios storis tolydžio didėja žemupio kryptimi. Mažiausias linijos storis 0.15 mm, o didžiausias - 0.5 mm.

Nuo 5 iki 30 m pločio upeliai žymimi dviem 0.1 mm linijomis, tarp kurių mažiausias tarpelis 0.3 mm.

Didesnės kaip 30 m pločio upės žemėlapyje žymimos masteliniu sutartiniu ženklu.

7. 4.   Iki 5 m pločio grioviai žymimi viena linija. Nuo 5 iki 10 m pločio kanalai žymimi dviem linijom su 0.3 mm tarpeliu, o nuo 10 iki 30 m pločio kanalai ir kanalizuoti upeliai žymimi taip pat dviem linijom, tik su 0.4 mm tarpeliu. Didesni kaip 30 m pločio kanalai braižomi pagal mastelį.

7. 5.   Žymint vandens telkinius, rašomos 0.1 m tikslumu vandens paviršiaus altitudės, atitinkančios įprastinį (nuosekio) vandens lygį. Šios altitudės žymimos upių santakose, ties intakais, abipus užtvankų ir slenksčių, prie tiltų, salų, o kitur kas 10-15 cm žemėlapyje. Rašomos uždarų telkinių vandens paviršiaus altitudės, kai jų plotas žemėlapyje ne mažesnis kaip l cm2.

7. 6.   Upių ir nuolat tekančių kanalų tėkmės kryptis pažymima rodykle. Rodyklės ilgis parenkamas nuo 5 iki 15 mm, atsižvelgiant į upės plotį. Jei upė pažymėta dviem linijom, tai užrašomas vandens tekėjimo greitis bei skaitmeninė charakteristika - plotis ir gylis. Sudarant nuolatinės tėkmės neturinčių melioracijos kanalų skaitmenines charakteristikas, kanalo pločiu laikomas atstumas tarp šlaitų žemesniojo šlaito viršutinės briaunos aukštyje, o gylis - statmenas atstumas tarp žemesniojo šlaito viršaus ir kanalo dugno.

7. 7.   Plačių upių brastos žymimos brūkšnine linija. Kai upės plotis žemėlapyje mažesnis negu 2 mm, brasta žymima vienu brūkšniu, o kelio ženklas per brastą nebraižomas. Viena linija braižomų upelių brastos žymimos tik užrašu br., išbraižant kelio ženklą. Prie dviem linijom žymimų upių brastų rašomos jų skaitmeninės charakteristikos.

7. 8.  Jei kelto sutartinis ženklas netelpa siauros upės brėžinyje, tai jis žymimas šalia upės. Prie pažymėto kelto per plačią (daugiau kaip 100 m pločio) upę rašoma jo skaitmeninė charakteristika. Jei keltas su varikliu, tai prieš charakteristiką rašoma raidė v.

7. 9.  Mažų tiltų (iki 3 m ilgio) ir vandens pralaidų sutartinio ženklo matmenys parenkami atsižvelgiant į kelio ženklo plotį. Iki 60 m ilgio tiltai žymimi nemasteliniais sutartiniais ženklais. Ilgesni kaip 60 m tiltai braižomi pagal mastelį.

Prie (72.2), (72.3) sutartiniais ženklais pažymėtų tiltų rašomos skaitmeninės charakteristikos ir nurodoma medžiaga, iš kurios pastatytas tiltas: Ak - akmuo; Md - medis;     Met - metalas; Gb - gelžbetonis.

Geležinkelio tiltų charakteristikos rašomos tik tuo atveju, kai tilto ilgis ne mažesnis kaip 100 m. Angos aukštis nurodomas tik automobilių kelių viadukų ir laivybai naudojamų upių tiltų.

7. 10.   Prie pažymėtų užtvankų, kurios ilgesnės kaip 100 m, rašomos charakteristikos. Jose pažymima užtvankos medžiaga ir matmenys. Medžiagos rūšis charakteristikoje nurodoma šiais sutrumpinimais: Ak - akmuo; B - betonas; Gb - gelžbetonis; Md - medis; Ž - žemė. Jei užtvankos statybai panaudota ne viena medžiaga, gali būti jungiami du sutrumpinimai, pvz.: B-Ž - betoninė žemės užtvanka.

Jei tvenkinio plotas daugiau kaip 20 kv. mm, tai žemėlapyje prie užtvankos ženklo rašomos aukštutinio ir žemutinio bjefų vandens paviršiaus altitudės.

7. 11.   Mažiausias žemėlapyje žymimų akmeninių ir gelžbetoninių krantinių ilgis 3 mm.

7. 12.  Nemasteliniu sutartiniu ženklu žymimi molai, kurių plotis žemėlapyje mažesnis negu 0.5 mm. Mažiausias žymimų molų ir būnų ilgis l mm. Siaurų upių, kurių plotis žemėlapyje mažesnis kaip 2 mm, būnos nežymimos.

8 lentelė

| EIL. NR. | SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAVADINIMAI FEATURES | SUTARTINIAI ŽENKLAI SYMBOLS | ŽENKLO DYDŽIAI (mm) SPECIFICATIONS | UŽRAŠŲ ŠRIFTAS TYPE SPECIMENS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80. | RELJEFAS RELIEF Horizontalės: [1] Contour lines: pastorintosios index pagrindinės intermediate pusinės one-half interval pagalbinės supplementary horizontalių žymos contour value kalnabrūkšniai depression arrow |  | Linija 0.2 Linija 0.1 Atkarpos ilgis 4.0 Tarpas 0.5 Atkarpos ilgis 1.5 Tarpas 0.5 6) Linija 0.1, ilgis 0.6 | Helvetica Narrow Normal 6 p. |
| 81. | Žemės paviršiaus altitudės: [1] Spot elevations: dominuojančių kalvų viršūnių significant būdingų reljefo taškų specific point of relief prie vietovės objektų local objects |  | taškas 0.6 taškas 0.5 | Helvetica Narrow Normal 8 p. Helvetica Narrow Normal 6 p. Helvetica Narrow Normal 6 p. |
| 82. | Izobatės ir jų žymos Depth curves with values |  | Linija 0.1 | Helvetica Narrow Normai 6 p. |
| 83. | Vandens telkinių dugno altitudė Sounding |  |  | Helvetica Narrow Normal 6 p. |
| 84. | Status šlaitas (19 ir 5-šlaitų aukščiai metrais) Abrupt slope (19 and 5-height of slopes in meters) |  | Linija 0.1 Skersinių brūkšnių ilgis 0.5 Tarpas, tarp brūkšnių 1.0 | Helvetica Narrow Normal 5 p. |

8 lentelės pabaiga

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85. | Nuošliauža [2] Slump |  | Linija 0.12 Skersinių brūkšnių ilgis 0.5, tarpai 1.0 Taškų skersmuo 0.2 Atkarpų ilgis 1.5, tarpai 0.5 | Helvetica Narrow Normal 6 p. |
| 86. | Griova ir išgrauža (8 ir 4-plotis, 5 ir 3-gylis metrais) [3] Ravine and small ravine (8 and 4-width, 5 and 3-depth in meters) |  | Linija 0.1 Skersinių brūkšnių ilgis 0.5, tarpai 1.0 | Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 87. | Nuobirynas Large debris cone |  | Taškų skersmuo 0.1-0.2 | Helvetica Narrow Normal 6 p. |
| 88. | Kauburys (4-aukštis metrais) [4] Barrow (4-height in meters) |  | Linija 0.12 Žvaigždės skersmuo 1.5 Apskritimo skersmuo 0.8 Brūkšnių ilgis 0.3 | Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 89. | Duobė (5 gylis metrais) [4] Pit (5-depth in meters) |  | Linija 0.12 Apskritimo skersmuo 1.5 Brūkšnių ilgis 0.3 | Helvetica Narrow Normal 5 p. |
| 90. | Iškasinėtas plotas Dug out area |  | Linija 0.12 Pusapskritimio skersmuo 2.2 Brūkšnių ilgis 0.3 |  |
| 91. | Akmenų sąvarta Stone dump |  | Trikampio aukštinė 0.7 Pagrindas 0.4 |  |

8. 1.  Vietovės reljefas, išskyrus vandens paviršių ir kasybos objektus - eksploatuojamus durpynus bei karjerus, žemėlapyje vaizduojamas horizontalėmis, kurios braižomos visame kartografuojamame plote.

Kai kurios horizontalės pastorinamos. Kai reljefo laiptas 10 m, storinama kas penkta horizontalė.

Pagrindinės horizontalės jungia taškus, kurių altitudės nustatyto reljefo laipto yra kartotinės. Tuose plotuose, kuriuose atstumai tarp pagrindinių horizontalių nuolydžio kryptimi siekia 20 mm, braižomos pusinės horizontalės, dalijančios reljefo laiptą pusiau. Kai atstumas tarp pagrindinių horizontalių sumažėja iki 4-5 mm, pusinė horizontalė nebraižoma. Tarp vienavardžių pagrindinių horizontalių turi būti porinis skaičius, o tarp įvairiavardžių - neporinis skaičius pusinių horizontalių.

Būdingos reljefo detalės, kurių neišryškina nei pagrindinės, nei pusinės horizontalės, žymimos pagalbinėmis horizontalėmis. Šios horizontalės nesusijusios su reljefo laiptu. Jos jungia taškus, turinčius laisvai pasirinktą altitudę.

Žymint stačius šlaitus , kai tarpai tarp pagrindinių horizontalių mažesni kaip 0.2 mm, tarp pastorintųjų horizontalių gali būti braižomos ne visos pagrindinės horizontalės, bet viena arba dvi, o kitos nebraižomos.

Horizontalių žymų skaitmenys žymimi užrašais, orientuotais taip, kad skaičiaus apačia būtų nukreipta žemės paviršiaus žemėjimo kryptimi, o skaityti patogu žiūrint nuo pietinio ir rytinio žemėlapio lapo rėmelių.

Nuolydžio kryptis žymima kalnabrūkšniais - 0.6 mm ilgio brūkšneliais, orientuotais statmenai į horizontalę. Braižant ant horizontalių kalnabrūkšnius, išryškinamos vandenskyros. Kalnabrūkšniai turi žymėti uždarąsias horizontales ir trumpus jų fragmentus, kuriuos apriboja dirbtinės reljefo formos - pylimai, iškasos arba žemėlapio lapo rėmeliai.

Žemėlapyje žymimos altitudės, nustatytos būdinguose reljefo taškuose - kalvų viršūnėse bei daubose, nuolydžio ženklo pasikeitimo vietose, prie vietovės objektų - orientyrų. Taškų su užrašytomis altitudėmis tankis priklauso nuo reljefo pobūdžio. Jų būna 5-10 viename žemėlapio dm2.

Taškai su altitudėmis, horizontalių žymos ir kalnabrūkšniai išdėstomi taip, kad būtų nesunku nustatyti kiekvienos horizontalės aukštį.

8. 2.   Nuošliaužos plotas žymimas brūkšninėmis horizontalėmis, o jos kontūru braižomas taškinis rudos spalvos punktyras. Jei nuošliaužos viršuje yra skardis, tai jis žymimas (84) sutartiniu ženklu.

8. 3.    Siauros griovos, kurių plotis žemėlapyje mažesnis kaip l mm, braižomos viena linija, o platesnės - dviem linijom. Jei griovos plotis didesnis kaip 3 mm, tai jos dugnu brėžiamos horizontalės. Skaitmenine charakteristika nurodomas griovos plotis ir gylis. Jei griova ilga, tai skaitmeninės charakteristikos rašomos kas 3-5 cm.

8. 4.    Kauburių ir duobių sutartiniais ženklais, braižomais ruda spalva, žymimos gamtos sukurtos reljefo formos, kurios dėl mažų matmenų arba dėl labai stačių šlaitų negali būti atvaizduotos horizontalėmis. Panašaus pobūdžio dirbtinės reljefo formos žymimos analogiškais juodos spalvos ženklais.

Prie masteliniais ženklais pažymėtų kauburių ir duobių rašomos jų aukštis (gylis) metrais. Prie smegduobių rašomas sutrumpinimas karst.

9 lentelė

| EIL. NR. | SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAVADINIMAI FEATURES | SUTARTINIAI ŽENKLAI SYMBOLS | ŽENKLO DYDŽIAI (mm) SPECIFICATIONS | UŽRAŠŲ ŠRIFTAS TYPE SPECIMENS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92. | AUGMENIJA IR GRUNTAI VEGETATION AND SOIL Miškai: [1] Forests: spygliuočiai coniferous lapuočiai deciduous mišrieji mixed |  | Aukštis 1.8, plotis 1.0 Aukštis 1.8, plotis 1.0 | Balt Times Italic 6 p. Balt Times Italic 6 p. Balt Times Italic 6 p. |
| 93. | Medžių eilė ir apsauginiai želdiniai [2] Row of trees and fence planting |  | Apskritimo skersmuo 0.5 Tarpas 1.8 |  |
| 94. | Mažas miškelis [3] Small forest |  | Apskritimų skersmuo 0.5, 0.8 |  |
| 95. | Mažas miškelis - orientyras: [3] Significant small forest: spygliuočių coniferous lapuočių deciduous mišriųjų mixed |  | Aukštis 1.7, plotis 1.5 |  |
| 96. | Pavienis medis - orientyras [4] Significant isolated tree |  | Aukštis 1.7, plotis 0.8 |  |
| 97. | Jaunuolynas [4] Nursery |  | Apskritimo skersmuo 0.5 | Balt Times Italic 6 p. |
| 98. | Degimas, žuvęs medynas, vėjovarta, kirtimas [5] Burning, death forest, windbreak, cutting |  | Aukštis 1.0, plotis 0.8 |  |

9 lentelės pabaiga

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99. | Proskyna: [6] Clearing: 40 m pločio ir platesnė su elektros linija (60 -plotis metrais) 40 m and widther with powerline (60-width in meters) siauresnė kaip 40 m pločio (4-plotis metrais; 81, 82, 107, 108-miško kvartalų numeriai) less 40 m wide (4-width in meters, 81, 82, 107, 108-forest quarters) miško kelias, einantis proskyna cart track in clearing |  | Linija 0.1, atkarpų ilgis .2 Tarpas 0.5 Linija 0.15, atkarpų ilgis 3.0 Tarpas 0.6 | Helvetica Narrow Normal 6 p. Balt Times Italic 6 p. |
| 100. | Krūmynas [7] Scrub |  | Apskritimo skersmuo 0.5 Taškas 0.3 | Balt Times Italic 6 p. |
| 101. | Siaura krūmų juosta, gyvatvorė [2] Hedgerow |  | Apskritimo skersmuo 0.5 Taškas 0.3 Atstumas tarp taškų 2.8 |  |
| 102. | Sodas [8] Orchard |  | Apskritimo skersmuo 0.5 2.0x2.0 |  |
| 103. | Pieva , ganykla Meadow, pasture |  | Aukštis 0.8, plotis 0.6 5.0x5.0 |  |
| 104. | Nendrynas ir meldynas [9] Reeds |  | 0.9x0.9 |  |
| 105. | Nepereinamoji pelkė [10] Impassable swamp |  | Linija 0.1 Tarpas 0.8 |  |
| 106. | Pereinamoji pelkė [10] Passable swamp |  | Linija 0.1 Tarpas 0.8 |  |
| 107. | Smėlynas, žvyrynas Sand, gravel |  | Taškas 0.1 |  |

9. 1.    Miškų sutartiniu ženklu žymimi medynu apaugę plotai, kuriuose medžių aukštis ne mažesnis kaip 4 m. Mažiausias žemėlapyje žymimo miško plotas 10 mm2.   Medyno  rūšiai pažymėti sudaromos miško charakteristikos.

Miško charakteristikos nurodo spygliuočių, lapuočių bei mišriuosius miškus ir žymi medžių rūšis. Vienarūšiu laikomas toks miškas, kuriame vyraujančios rūšies medžių ne mažiau kaip 80%. Jei vyraujanti medžių rūšis sudaro mažesnį procentą, tai miškas laikomas mišriu. Žemėlapyje žymimą vienarūšio miško charakteristiką sudaro rūšies pavadinimas ir medžio (lapuočio arba spygliuočio) simbolis. Įvairiarūšio miško charakteristikoje pavadinimais ir simboliais žymimos dvi labiausiai paplitusios medžių rūšys. Labiau paplitusi rūšis rašoma pirma. Charakteristikos miško kontūre išdėstomos taip, kad atspindėtų medžių rūšių pasiskirstymą. Žemėlapio miško kontūro viename dm2 turi būti pažymėta bent viena charakteristika.

Žemesni kaip 4 m medynai žymimi jaunuolynų sutartiniu ženklu. Jaunuolynų charakteristikos sudaromos analogiškai kaip ir miškų charakteristikos.

9. 2.  Medžių eilių ir apsauginių želdinių bei siaurų krūmų juostų ir gyvatvorių (92), (100) sutartiniais ženklais žymimos želdinių juostos, kurių plotis žemėlapyje  mažesnis kaip 1.5 mm. Platesnės medžių bei krūmų juostos žymimos sutartiniais ženklais, o jų ribos pagal ploto kontūro žymėjimą.

9.3.   Mažų miškelių sutartiniais ženklais žymimi medžiais apaugę plotai, kurie žemėlapyje užima mažiau kaip 10 mm2. Jei vietovėje yra daug tarpusavyje neišsiskiriančių miškelių, tai jie žymimi (94) sutartiniu ženklu. Paskiriems, iš tolo matomiems miškeliams žymėti vartojamas (95) sutartinis ženklas.

9. 4.   Vieniši, iš tolo matomi medžiai žymimi (96) sutartiniu ženklu.

9. 5.   Mažiausias žemėlapyje žymimas vėjovartų, degimų, žuvusių medynų ir kirtimų plotas - 25 mm2.

9. 6.  40 m ir platesnės miško proskynos žymimos dviem brūkšninėm linijom, atstumas tarp kurių turi atitikti faktinį proskynos plotį pagal žemėlapio mastelį. Siauresnės  kaip    40 m proskynos žymimos viena brūkšnine linija. Proskynos plotis nurodomas skaičiumi.

Nemastelinio pločio proskynos, kuriomis eina keliai, grioviai, elektros linijos, žemėlapyje nežymimos. Jų vietose braižomi išvardytų objektų sutartiniai ženklai.

9. 7.  Krūmynų sutartiniu ženklu žymimi sąžalynai daugiamečių augalų, turinčių kelis beveik vienodo storio sumedėjusius stiebus, įsišakojusius nuo pat žemės. Dažniausi lazdynai, kadagynai ir karklynai. Jei krūmynas užima žemėlapyje 4 cm2 arba didesnį plotą, tai žymima jo charakteristika.

9. 8.   Mažiausias žemėlapyje žymimų sodų plotas 10 mm2.

9. 9.  Nendrynų ir meldynų sutartinių ženklų simboliai išdėstomi nelygiais kas 5-8 mm atstumais, apimant šių augalų išplitimo vietas prie upių bei užaugančių ežerų krantų ir apaugusius akvatorijos plotus.

9.10.  Pelkių sutartiniais ženklais žymimi nuolat šlapi plotai, turintys ne mažesnį kaip 0.3 m storio durpių sluoksnį. Žemėlapyje žymimos nepereinamosios ir pereinamosios pelkės.  Apie pelkių pereinamumą sprendžiama iš to, ar galima jas pereiti pėsčiomis sausu metų laiku.

Pelkėti miškai žymimi pelkių spalviniu brūkšniniu ženklu su miškų sutartiniais ženklais.

10 lentelė

| EIL. NR. | SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAVADINIMAI FEATURES | SUTARTINIAI ŽENKLAI SYMBOLS | ŽENKLO DYDŽIAI SPECIFICATIONS | UŽRAŠŲ ŠRIFTAS TYPE SPECIMENS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 108. | UŽRAŠŲ PAVYZDŽIAI EXAMPLES Miestų pavadinimai: [1] Names of towns: kai gyventojų daugiau kaip 500 000 first class nuo 100 000 iki 500 000 second class nuo 50 000 iki 100 000 third class nuo 10 000 iki 50 000 fourth class iki 10 000 fifth class | VILNIUS VILNIUS ŠIAULIAI ŠIAULIAI MARIJAMPOLĖ MARIJAMPOLĖ UKMERGĖ UKMERGĖ MOLĖTAI MOLĖTAI | 19 p. 12 p. 16 p. 11 p. 14 p. 10 p. 12 p. 9 p. 10 p. 8 p. | Balt Helvetica Bold Normal Bold Normal Bold Normal Bold Normal Bold Normal |
| 109. | Miestelių pavadinimai: [1] Settlement names: kai gyventojų daugiau kaip 2 000 population more than 2 000 kai gyventojų mažiau kaip 2 000 population less than 2 000 | GRIGIŠKĖS GRIGIŠKĖS BALTOJI VOKĖ BALTOJI VOKĖ | 9 p. 6 p 7 p. 5 p. | Balt Avant Garde Bold Normal Bold Normal |
| 110. | Kaimų pavadinimai: [1] Village names: kai gyventojų daugiau kaip 1000 population more than 1 000 nuo 500 iki 1 000 gyventojų population between 500-1 000 nuo 100 iki 500 gyventojų population between 100-500 kai gyventojų mažiau kaip 100 population less than 100 | Upninkai Upninkai Mostiškės Mostiškės Kaugonys Kaugonys Anullškės Anuliškės | 9 p. 8 p. 8 p. 7 p. 7 p. 6 p. 6 p. 5 p. | Balt Avant Garde Bold Normal Bold Normal Bold Normal Bold Normal |
| 111. | Gyventojų skaičius Number of population | Anullškės 92 | 5 p. | Helvetica Narrow |

10 lentelės pabaiga

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112. | Miškų, pelkių, salų, kalvų, piliakalnių ir valstybės saugomų teritorijų pavadinimai [2] Area feature names: forests, swamps, islands and protected areas | Šatrija Šimonių giria Alsėdžių pilk. | 9 p. 9 p. 7p. | Balt Times Italic Balt Times Italic Balt Times Italic |
| 113. | Hidrografijos objektų pavadinimai: [2] Drainage names: jūros sea tvenkinių, ežerų ponds, lakes laivybai naudojamų upių navigable rivers kitų upių, upelių, kanalų smaller rivers, streams, canals | BALTIJOS JŪRA BALTIJOS JŪRA Kauno marios Kauno marios NERIS Šventoji | 17 p. 11 p. 13 p. 9 p. 11 p. 9 p. | Balt New Cent Sch. Italic Normal Balt New Cent Sch. Italic Normal Balt New Cent Sch. Italic Normal Balt New Cent Sch. Italic Normal Balt Times Italic Balt Times Italic |
| 114. | Kelių ir geležinkelių kryptis (užrėmyje) Direction of roads and railroads (outside neatlines) | Biržai 15 km | 5 p. | Balt Helvetica Normal |

10. 1.  Miestų, miestelių ir kaimų pavadinimai žemėlapyje rašomi horizontaliai pagal galimybes dešinėje įvardijamo objekto pusėje. Lentelėse pateikti gyvenamųjų vietovių pavadinimų pagrindinių ir antrinių (kartojamųjų) užrašų pavyzdžiai.

Jei miestas ar miestelis išsidėstęs ne viename žemėlapio lape, tai jo pagrindinis pavadinimas rašomas tame lape, kuriame telpa didžiausia gyvenamosios vietovės dalis, o kituose lapuose rašomi antriniai arba užrėmio pavadinimai.

10. 2.   Miškų, pelkių, salų, valstybės saugomų teritorijų, ežerų, tvenkinių ir jūros pavadinimai žemėlapio lape orientuojami jų kontūro ilgiausio matmens kryptimi. Jų pavadinimų raidžių dydžiai parenkami, atsižvelgiant į žemėlapio lape pažymėtos teritorijos plotą. Didelį plotą užimančių minėtų objektų pavadinimai rašomi išretintomis raidėmis. Atstumai tarp išretintų raidžių neturi viršyti keturių vidutinės raidės pločių.

Upių, upelių ir kanalų pavadinimai rašomi išilgai įvardijamų objektų ženklų kas 15-20 cm, būtinai prie ištakų ties intakais ir netoli lapo rėmelių. Pavadinimų raidžių dydžiai parenkami atsižvelgiant į minėtų objektų ilgį ir plotį.

10. 3.    Jei lentelėse prie sutartinių ženklų pateiktas tekstas arba skaitmeninės charakteristikos, tai reiškia, kad analogiški užrašai turi būti žemėlapyje prie tų pačių objektų ženklų. Raidžių ir skaičių dydžiai bei šriftai turi atitikti pateiktus pavyzdžius. Užrašomų žodžių sutrumpinimai imami iš pridedamo sąrašo. Nesant sąraše reikiamo sutrumpinimo, sudaromas naujas, nesutampantis su turimais panašių žodžių sutrumpinimais arba rašomas visas žodis.

Žemėlapio užrašų sutrumpinimai

Abbreviations

| A Akmuo (tiltų, užtvankų medžiaga) Stone (material of bridges, dams) Alaus darykla Brewery Angaras Hangar Antrasis, -oji, -ieji (dalis pavadinimo) Second (part of name) Archeologinis draustinis Archeological (reservation) Artezinis gręžinys Artesian (bore) Asfaltas, asfaltbetonis (kelių dangos medžiaga) Asphalt (road surface material) Asfalto gamykla Asphalt factory Astronominis punktas Astronomic control Atominė elektrinė Nuclear power plant Audimo fabrikas Wearing workshop Aukštasis, -oji, -ieji (dalis pavadinimo) Higher (part of name) Aušinamasis bokštas Cooling tower Autobusų stotis Bus terminal Automobilių remonto dirbtuvės Automobile workshop Avalynės fabrikas Foot-wear plant B Baldų kombinatas Furniture enterprise Baseinas Basin Betonas (užtvankų medžiaga) Concrete (material of dams) Betoninė žemės užtvanka Concrete earthen dam Betono gamykla Concrete factory Blokavimo postas (geležinkelio) Block post (of railroad) | Ak al.. ang. II archl. art. A asf. astr. AE aud. Aukšt. auš. aut. st. autorem. aval. bald. bas. B B-Ž bet. blok. p. | Brasta Ford C Cementbetonis (kelių dangos medžiaga) Cement-concrete (road surface material) Cemento gamykla Cement works Chemijos gamykla Chemical plant Cukraus fabrikas Sugar refinery D Depas (garvežių, vagonų) Depot (engines, carriages) Didysis, -oji, -ieji (dalis pavadinimo) Large (name of part) Draustinis (su pavadinimu) Reservation (with name) Dujotiekis Gas pipeline Dujų rezervuaras Gas reservoir E Elektrinė Power station Elektros pastotė Power substation Ežeras (su pavadinimu) Lake (with name) F Ferma Farm Fortas (su pavadinimu) Fort (with name) G Garažai Garages Geležinkelio stotis Railroad station Gelžbetonis (tiltų, užtvankų medžiaga) Ferro-concrete (material of bridges, dams) Geologinis draustinis Geological (reservation) Gipso karjeras Gips quarry | br. C cem. chem. cukr. dep. Did. draust. Dj dj. rez. el. el. past. ež. ferm. fort. gar. glžk. st. Gb geol. gips. | Gręžinys, gręžimo bokštas Bore, boring tower Grindinys (kelio danga iš tašytų arba lauko akmenų) Paving (road surface) Griuvėsiai Ruins H Hidroakumuliacinė elektrinė Pumped-storage hydropower plant Hidroelektrinė Hydro power station Hidrologijos stotis Hydrologic station K Kabamasis tiltas Hang (bridge) Kareivinės Barracks Karstas Karst Kelio postas (geležinkelio) Post (of railroad) Keltas Ferry Ketaus liejykla Castiron foundry Kolektyvinis sodas Collective (orchard) Kompresorinė Compressor station Konditerijos fabrikas Confectionery factory Konservų fabrikas Preserve factory Krovimo aikštelė Loading platform L Laivų remonto įmonė Ship repairs enterprise Lentpjūvė Timber mill Ligoninė Hospital Linų fabrikas Flax treatment mill | gręž. G griuv. HAE HE hidr. st. kab. kar. karst, kel. p. klt. ket. kolekt. kompr. st. kond. kons. kr. a. laiv. lent. lig. lin. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M Malūnas Mill Mažasis, -oji, - ieji (dalis pavadinimo) Little (part of name) Medelynas Nursery-garden Mediena (tiltų, užtvankų medžiaga) Timber (material of bridges, dams) Medvilnės kombinatas Cotton factory Medžio apdirbimo gamykla Wood treatment mill Metalas Metallic Mėsos kombinatas Meat shop Mokykla School Molio karjeras Clay quarry Muilo fabrikas Soap mill Muitinė Custom-house N Naftotiekis Oil pipeline Naujasis, -oji, -ieji (dalis pavadinimo) New (part of name) 0 Observatorija Observatory Odų gamykla Tannery Oranžerija Greenhouse P Paukštynas Poultry-yard Pelkė (su pavadinimu) Swamp (with name) Pieninė Dairy | mal. Maž. Medel. Md.. medv. med. Met mes. Mok.. mol. muil. muit. Nf Nauj. obs. od. or. paukšt. pelk. pien. | Piliakalnis (su pavadinimu) Barrow (with name) Pirmasis, -oji, -ieji (dalis pavadinimo) First (part of name) Plastiko gamykla Plastic factory Platforma Platform Plytinė Brickworks Poliklinika Clynic Popieriaus fabrikas Paper-mill Prieplauka Pier R Radijo gamykla Radio factory Ragas Cape Rezervuaras Reservoir S Sanatorija Sanatorium Sąvartynas Dump Senasis, -oji, -ieji (dalis pavadinimo) Old (part of name) Siloso bokštas Silo (tower) Siurblinė Pumping station Siuvimo fabrikas Tailor's factory Skalda (kelių dangos medžiaga) Crushed stone (surface material) Spirito, degtinės varykla Alcochol factory Stadionas Stadium Statomas (pastatas, kvartalas) Under construction (building, block) Stebėjimo bokštas Lookout (tower) Stiklo fabrikas Glass factory | pilk. I plast. platf. plyt. polik. pop. priepl. rad. rag. rez. san. svrt. Sen. sil. srbl. siuv. Sk spirt. stad. stat. steb. stikl. | Š Šaldytuvas Cooler Šienainio bokštas Hay (tower) Šiltnamis Hothouse Šiluminė elektrinė Thermal power station T Tekstilės kombinatas Textile factory Transformatorinė pastotė Transformer substation Transporto priemonių stovėjimo aikštelė Parking place Tunelis Tunnel Tvenkinys Pond U Uostas Port Upelis Stream V Valymo įrenginiai Equipment of rectification Vandentiekis Water-supply Vandentiekio bokštas Water tower Vienuolynas Monastery Ž Žemė (užtvankos medžiaga) Soil (material of dam) Žemasis, -oji, -ieji (dalis pavadinimo) Low (part of name) Žvyro karjeras Gravel quarry | šald. šien. šilt. ŠE tekst. tr. past. P tun. tv. uost. upl. val. V vand. vien. Ž Žem. žvyr. |

ŽEMĖLAPIO SPAUDOS SPALVOS IR RASTRAI

PRINTING COLORS AND SCREENS

11  lentelė

| 1 | Juoda Black SPC 58600 * |  | tonas tone | Sutartinių ženklų kontūrai, charakteristikos, pavadinimai Symbols of features, dimensions, names |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | 20% 541in./cm 21% 120 D* | Tankiai užstatytų miestų kvartalų tonas Tone of densely built-up blocks |
| 3 | Raudonai ruda Red-Brown SPC 61121* |  | tonas tone | Greitkelių ir kietosios dangos kelių juosta ir reljefas Band of highways and hard surface roads, relief |
|  |  |  | 20% 481in./cm 21% 120 D * | Valstybės sienos juosta Band of international boundary |
| 4 | Geltona Yellow SPC 57377 * |  | tonas tone | Žvyrkelių juosta Band of loose surface roads |
| 5 | Mėlyna Blue SPC 47651 * |  | tonas tone | Hidrografija Drainage |
| 6 |  |  | 20% 541in./cm 21% 120 D* | Vandens plotai Water area |
| 7 |  |  | 1:2 241in./cm LP-13 * | Valstybės saugomos teritorijos ribos juosta Band of protected area boundary |
| 8 | Žalia Green SPC 52813 * |  | 40% 481in./cm 42% 120 D * | Miškai ir sodų tonas Forests and tone of orchards |
| 9 |  |  | 20% 481in./cm 21% 120 D* | Jaunuolynų ir krūmynų tonas Tone of nurseries and scurbs |

* DMA standard

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ TOPOGRAFINIAMS ŽEMĖLAPIAMS M 1:50 000 REGLAMENTAS GKTR 2.05.01.:1999. “Sutartiniai topografinio Lietuvos žemėlapio ženklai M 1:50 000”.

30 puslapių, 1 priedas